陕西炫标包装有限公司

年产6亿枚环保型商品标签生产线项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：陕西炫标包装有限公司

2021年1月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

建设单位 陕西炫标包装有限公司（盖章） 编制单位 陕西炫标包装有限公司（盖章）

电话:13619188669                      电话:13619188669

传真:                                 传真:

邮编:713399                           邮编:713399

地址:陕西省咸阳市乾县城关街道办事处   地址:陕西省咸阳市乾县城关街道办事处

工业区社区人事局南向西100米           工业区社区人事局南向西100米

# 表一

| 建设项目名称 | 年产6亿枚环保型商品标签生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 陕西炫标包装有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 陕西省咸阳市乾县城关街道办事处工业区社区人事局南向西100米原大丰纺织厂内 |
| 主要产品名称 | 商品标签 |
| 设计生产能力 | 6亿枚/a |
| 实际生产能力 | 6亿枚/a |
| 建设项目环评时间 | 2020年9月17日 | 开工建设时间 | 2020年9月20日 |
| 调试时间 | 2020年11月10日 | 验收现场监测时间 | 2020年12月10-11日 |
| 环评报告表 审批部门 | 咸阳市生态环境局乾县分局 | 环评报告表 编制单位 | 陕西惠泽环境咨询有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 3000 | 环保投资总概算 | 28.5 | 比例 | 0.95% |
| 实际总概算 | 1000 | 环保投资 | 28.5 | 比例 | 2.85% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订)； （6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； （7）《中国环境监测总站建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》（验字〔2005〕172号，中国环境监测总站）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评办［2017］4号）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月11日）； （10）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（生态环境部公告［2018］9号）； （11）《建设单位开展自主环境保护验收指南》； （12）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）的通知（环办环评函[2020]688号）； （13）《陕西炫标包装有限公司年产6亿枚环保型商品标签生产线项目环境影响报告表》（陕西惠泽环境咨询有限公司，2020年7月）； （14）咸阳市生态环境局乾县分局关于《陕西炫标包装有限公司年产6亿枚环保型商品标签生产线项目》环境影响报告表的批复（乾环批复[2020]64号，2020年9月17日）； （15）《标签生产线项目竣工环保验收监测报告》（陕西恒信检测有限公司）； |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气执行标准 本项目产生的非甲烷总烃有组织排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1“印刷行业”有组织排放限值标准（非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；无组织排放企业边界监控点执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3“印刷行业”无组织排放监控浓度限值标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。 表1-1 运行期废气执行标准 标准名称 污染因子 类别 限值 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 非甲烷总烃 有组织最高允许排放浓度 50mg/m3 无组织企业边界监控点浓度限值 3.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 无组织（监控点处任意一次浓度值） 20mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 排放速率（15m排气筒） 12kg/h 2、废水 废水经化粪池处理，定期清掏，不外排。 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表1-2 验收噪声监测标准限值 监测点 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 dB（A） 60 50 4、固体废物 （1）一般固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定。 （2）危险废物 危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关规定执行，存放于危废暂存间后委托陕西明瑞资源再生有限公司处置。 |

# 表二

工程建设内容： 1、项目概况 陕西炫标包装有限公司成立于2020年3月3日，该公司位于陕西省咸阳市乾县城关街道办事处工业区社区人事局南向西100米原大丰纺织厂内，公司主要经营包装装潢印刷品印刷。公司租赁乾县大丰纺织有限责任公司的生产厂房建设《年产6亿枚环保型商品标签生产线项目》，项目建成后形成年产6亿枚环保型商品标签的生产规模。 本项目于2020年5月22日取得乾县发展和改革委关于陕西炫标包装有限公司年产6亿枚环保型商品标签生产线项目备案确认的通知，项目代码为2020-610424-23-03-029841。 陕西炫标包装有限公司于2020年5月委托陕西惠泽环境咨询有限公司承担本项目环境影响评价报告表的编制工作，并于2020年9月17日获得《咸阳市生态环境局乾县分局关于陕西炫标包装有限公司年产6亿枚环保型商品标签生产线项目环境影响报告表的批复》（审批文号：乾环批复〔2020）64号）。（见附件1） 本项目于2020年11月10日将生产工艺设备及环保设备均安装调试完成，可以正常运行。因此，陕西炫标包装有限公司进行自主环保验收。 依据建设项目竣工环境保护验收监测方案，陕西恒信检测有限公司于2020年12月10-11日进行了现场检测。在此基础上，陕西炫标包装有限公司针对标签生产线项目编制完成了《陕西炫标包装有限公司年产6亿枚环保型商品标签生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》。 2、地理位置 本项目位于陕西省咸阳市乾县城关街道办事处工业区社区人事局南向西100米原大丰纺织厂内，中心坐标经度108°25'82.88"，纬度34°51'88.25"；项目占地1800m2，北侧均为耕地，西侧隔道路为耕地，南侧为大丰纺织有限公司厂房，东侧为大丰纺织有限公司厂房。项目地理位置图见附图1，项目四邻关系见附图2。 3、平面布置 本项目位于陕西省咸阳市乾县城关街道办事处工业区社区人事局南向西100米原大丰纺织厂内，项目所在厂房区域主大门朝西，紧邻公路，交通便利。项目由西向东依次为杂物间、印刷车间、覆膜车间、办公室等；杂物间安装一台二级活性炭吸附装置，办公综合楼位于项目东北边；危废间紧邻卫生间位于项目东南边，项目生产区的设备分布合理，方便生产；各功能区之间功能明确。因此，厂区整体布局合理。厂区平面布置图见附图3。 4、建设内容 本项目环评文件中陕西炫标包装有限公司租赁原乾县大丰纺织有限责任公司的生产厂房进行简单装修、设备安装，占地3700m2，总建筑面积2500m2，主要建设生产车间1500m2，原材料库房500m2，办公及住宿500m2，成品库房300m2位于模切车间内，同时配套建设危险废物暂存间等。本项目主要经营包装装潢印刷品印刷，形成年产印刷环保型商品标签6亿张的生产规模，总投资3000万元。 项目实际租赁原乾县大丰纺织有限责任公司的生产厂房进行简单装修、设备安装。实际占地1800m2，总建筑面积522m2，主要生产车间200m2，办公及临休室230m2，同时配套建设危险废物暂存间12m2，杂物间80m2。项目实际生产规模年产6亿环保型商品标签，总投资1000万元。项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程名称 环评建设内容 实际建设内容 与环评一致性 主体工程 印刷车间 建筑面积1000m2，内设PS印刷机、覆膜机、喷码分条机、品检机等，主要用于产品印刷、覆膜工序加工。 建筑面积200m2，内设PS印刷机、覆膜机、喷码分条机、品检机等，主要用于产品印刷、覆膜工序加工。 建筑面积减小800m2 模切车间 建筑面积500m2，内设成品库房、分条机、模切机、品检机等，主要用于产品模切、品检、分条工序加工以及成品存储。 放置于印刷车间内 辅助工程 办公室及临休室 建筑面积500m2。1F，办公室及一间临休室位于印刷车间和模切车间中间；2F，两间临休室，紧挨阳台；部分办公区位于项目建筑东边。 建筑面积230m2。1F，办公室及一间临休室位于印刷车间东边；2F，两间临休室，紧挨阳台。 建筑面积减小270m2 储运工程 原材料库房 建筑面积500m2，位于成品库房和西边办公楼中间，主要用于原辅料存储。 放置于印刷车间原材料区域内 成品库房 建筑面积300m2，位于模切车间内，主要用于成品存储。 放置于印刷车间成品区域内 危废暂存间 建筑面积5m2，位于办公区西南角，设置独立空间，用于危险废物存储。 建筑面积12m2，位于办公区南侧，设置独立空间，用于危险废物存储。 建筑面积增加7m2 杂物间 建筑面积50m2，位于建设项目西边，用于堆放建设项目杂物。 建筑面积80m2，位于建设项目西边，用于放置环保设施。 建筑面积增加30m2 运输 原辅材料、成品由社会车辆运输。 原辅材料、成品由社会车辆运输。 一致 公用工程 供电 乾县市政供配电系统供电。 乾县市政供配电系统供电。 一致 供水 市政给水管网供水。 市政给水管网供水。 排水 项目采用雨污分流，雨水进入雨水管网；生活污水经化粪池处理后定期清掏，外运肥田，不外排。 项目采用雨污分流，雨水进入雨水管网；生活污水经化粪池处理后定期清掏，外运肥田，不外排。 供热、制冷 办公区采用分体式空调进行采暖制冷，生产区不设采暖制冷设施。 办公区采用分体式空调进行采暖制冷，生产区不设采暖制冷设施。 环保 工程 废水 化粪池1座（V=7m3）；生活污水排入化粪池处理后，定期清掏，外运肥田。 化粪池1座（V=7m3）；生活污水排入化粪池处理后，定期清掏，外运肥田。 一致 废气 经集气罩收集采用“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒排放 经集气罩收集采用“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒排放 一致 噪声 选用低噪设备、采取隔声、基础减振等措施 选用低噪设备、采取隔声、基础减振等措施 一致 固废 生活垃圾 车间及办公区放置生活垃圾桶，统一收集，由环卫部门清运处置 车间及办公区放置生活垃圾桶，统一收集，由环卫部门清运处置 一致 一般固废 废边角料、废包装材料暂存于生产车间内，定期外售 废边角料、废包装材料暂存于生产车间内，定期外售 一致 危险废物 设置危险废物暂存间（5m2），危险废物企业收集后，按照危废管理要求储存，交有资质单位处置。 设置危险废物暂存间（12m2），危险废物企业收集后，按照危废管理要求储存，交陕西明瑞资源再生有限公司处置。 危废间面积增加7m2 本项目环评占地面积3700m2，总建筑面积2500m2；实际建设过程中由于资金等个方面因素，实际占地1800m2，总建筑面积522m2。其中，印刷车间面积减小800m2，模切车间设备转移至印刷车间内；办公及临休室面积减小270m2；原材料及成品库房均转移至印刷车间内。同时由于实际需要，危废暂存间面积增加7m2，杂物间面积增加30m2。上述厂区面积变动均不影响本项目生产规模及正常运行，不产生额外污染物。其他均与环评一致。 4、项目设备情况 本项目主要生产设备见下表。 表2-2 项目主要生产设备表 序号 设备名称 规格 环评数量(台/套) 实际数量(台/套) 位置 与环评相符性 1 中特PS320印刷机 320型 1 1 生产车间 一致 2 印刷机 / 1 1 生产车间 一致 3 高速模切机 / 1 1 生产车间 一致 4 覆膜机 / 1 1 生产车间 一致 5 喷码分条机 / 1 1 生产车间 一致 6 品检机 / 4 2 生产车间 减少2台 7 分条机 / 2 0 生产车间 减少2台 8 低速模切机 / 1 0 生产车间 减少1台 9 风机 / 1 0 杂物间 减少1台 10 空压机 / 0 1 杂物间 增加1台 同环评相比，本项目减少2台品检机、2台分条机、1台低速模切机、1台风机，增加1台空压机。目前现有生产设备可满足生产需求，不影响本项目生产规模及正常运行，新增设备属于环保设备，不产生额外污染。 5、公用工程 （1）给水 厂区用水引自市政供水管网。 （2）排水 项目排水采取雨污分流体制。雨水经雨水管道收集后排入雨水管网；项目不提供食宿，生活污水排入化粪池，定期清掏，外运肥田；项目运营期不产生废水。 （3）供电 由市政电网提供电源，电力供应充足稳定，可满足项目运营期的用电需求。 （4）采暖、制冷 本项目办公室冬季取暖、夏季制冷均采用分体式空调，生产车间无冬季采暖和夏季制冷需求。 6、劳动定员及工作制度 本项目工作劳动人员10人，年工作天数为300天，每天工作8h。厂内不提供食宿。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅料消耗 本项目原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 主要原辅材料 类别 名称 环评年设计用量 实际年消耗量 与环评相符性 原材料 热敏纸 75t/a 75t/a 一致 珠光膜 150t/a 150t/a 一致 铜板纸 525t/a 525t/a 一致 环保UV油墨 2.6t/a 0.3t/a 减少2.3t/a 辅助材料 乙醇 0.05t/a 0.05t/a 一致 活性炭 0.4t/a 0.11t/a 增加0.7t/a 膜材料 10卷 10卷 一致 印刷底版 400张 1000张 增加600张 本项目主要原辅料使用情况同环评相比，环保型UV油墨使用量减少2.3t/a，该变化使污染物产生量减小，属于积极影响。根据实际需要，活性炭使用量减少0.29t/a，产生的废弃活性炭交陕西明瑞资源再生有限公司进行处理；印刷废弃底板增加600张，由由厂家回收，均不会对环境产生额外影响。 2、水平衡 （1）生活污水 本项目员工10人，单班制，不提供食宿。根据实际调查，生活用水量约为0.35m3/d，即105m3/a。运营期生活污水产生量为0.28m3/d，84m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP等。生活污水经化粪池处理后，清掏肥田。 （2）厂区路面抑尘用水 厂区路面洒水用水量约为12.8m3/a，0.04m3/d。 项目运行期间，厂区用水量为0.39m3/d（即：117.8m3/a），废水产生量为0.28m3/d（即：84m3/a）。项目水平衡见图2-1。 图2-1 水平衡图（单位：m3/d）

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、工艺流程 （1）印刷、覆膜 印刷：准备原材料，根据产品需求采用不同印版进行印刷（温度为40~50℃），印刷完成后的标签继续进行下一步工序。本项目使用的底版均为外购，由外委制版公司制作，产生的废底版由外委制版公司回收。本工序会产生有机废气、废油墨桶及设备运行噪声。此外，印刷机墨斗、墨辊需要定期擦洗，使用的清洗剂为乙醇，易挥发，会产生少量有机废气。 覆膜：加热（温度为100℃左右）后，通过覆膜机压力将覆膜材料与印刷后的标签结合在一起。此过程会产生设备有机废气以及运行噪声。 （2）模切 采用模切机按照要求对产品进行裁切，使其边缘光滑规整，得到不同尺寸的不干胶标签。该工序产生废边角料和设备噪声。 （3）品检 将模切后的商品标签进入品检机进行检验。该工序会产生少量的残次品，约为1%。 （4）分条 采用分条机将检验合格的商品标签进行分条裁切，该工序产生设备噪声。 （5）装箱贴标 将分条完成后的商品标签人工装入包装箱内，该工序产生废包装材料。 图2-2 运营期工艺流程及产污环节 2、环境敏感点调查 表2-4 项目周边敏感点调查 环境 要素 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 功能区 相对 方位 与项目最近距离m N E 环境 空气 小村 34.516706 108.255458 居民区 人群健康 二类区 SW 300 洲小村 34.521444 108.258076 N 290 亓母村 34.510730 108.263741 SE 900 大亓父村 34.516317 108.267946 SE 860 小亓父村 34.516953 108.276958 SE 1700 安家寺村 34.526146 108.265629 NE 1000 东街村 34.524874 108.251209 NW 850 南街村 34.520843 108.241425 NW 1600 北仁村 34.507688 108.249922 SW 1400 洲小村 34.521444 108.258076 N 290 土壤环境 耕地 / / 土壤 土质 敏感区 / / 与环评调查敏感目标相比未发生变化。

项目变动情况 依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》和生态环境部办公厅（环办环评函[2020]688号）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）的通知有关规定“适用于污染影响类建设项目环境影响评价管理，其中我部已发布行业建设项目重大变动清单的，按行业建设项目重大变动清单执行。” 本项目变动情况见下表。 表2-5 本项目变动情况统计表 序号 内容 环评设计内容 实际建设情况 是否属于重大变更 1 占地面积 占地面积3700m2，总建筑面积2500m2，主要建设生产车间1500m2，原材料库房500m2，办公及住宿500m2 实际占地1800m2，总建筑面积522m2。印刷车间面积700m2；办公及临休室面积230m2；危废暂存间面积12m2，杂物间面积80m2。 否 2 生产设备 1台中特PS320印刷机、1台印刷机、1台高速模切机、1台覆膜机、1台喷码分条机、4台品检机、2台分条机、1台低速模切机、1台风机 1台中特PS320印刷机、1台印刷机、1台高速模切机、1台覆膜机、1台喷码分条机、2台品检机、1台空压机 否 3 总投资额 计划总投资3000万，其中环保投资28.5万 实际投资1000万，其中环保投资28.5万 否 4 平面布置 见附图4 见附图5 否 5 劳动定员 设计劳动定员人数15人 实际工作人员10人 否 1、占地面积变动。环评报告中依据《陕西省企业投资项目备案确认书》占地面积3700m2，总建筑面积2500m2，主要建设生产车间1500m2，原材料库房500m2，办公及住宿500m2。实际建设过程中由于资金等各方面因素，实际占地1800m2，总建筑面积522m2。其中，印刷车间面积减小800m2，模切车间设备转移至印刷车间；办公及临休室面积减小270m2，东边办公室未建设；原材料及成品库房均转移至车间内。同时由于实际需要，危废暂存间面积增加7m2，杂物间面积增加30m2。上述厂区面积变动均不影响本项目生产规模及正常运行，未直接或间接导致额外污染物产生及排放。 2、主要生产设备。与环评相比，本项目减少2台品检机、2台分条机、1台低速模切机、1台风机，增加1台空压机。经沟通现有设备可满足每年6亿枚商品标签的生产规模，可正常运行，新增设备属于环保设备，不产生额外污染。该变动未直接或间接导致额外污染物产生及排放。 3、总投资额变动。环评报告中计划总投资3000万，其中环保投资28.5万；实际投资1000万，其中环保投资28.5万。本项目由于占地减少，设备设施减少，因此投资额也相应减少。该变动未直接或间接导致额外污染物产生及排放。 4、平面布置变动。原计划平面布置图见附图4，本项目实际平面布置图见附图5。该变动未直接或间接导致额外污染物产生及排放，不影响生产规模。 5、人数变动。原设计劳动定员人数15人，实际工作人员10人。该变动未直接或间接导致额外污染物产生及排放，不影响生产规模。 综上所述，本项目变动情况不在建设项目重大变动清单范围内，项目不属于重大变动。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放 本项目在营运过程中产生的污染物为废气、废水、噪声及固体废物。 1、废气 本项目产生的废气主要为印刷工序、覆膜工序及印刷机清洗工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 生产车间设置一套二级活性炭吸附装置，通过15m高排气筒排放。 图3-1 项目运营期废气排放方案 印刷工序、覆膜工序均设置集气罩，经集气罩收集后，统一送至1套二级活性炭吸附装置处理（风量8365m3/h），处理后的有机废气经1根15m高排气筒排放。经监测，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1二级标准（15m高排气筒最高允许排放速率12kg/h）和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）非甲烷总烃最高允许排放浓度≤50mg/m3的要求。 2、废水 本项目生活污水总量约为84m3/a，依托现有化粪池（7m3）处理后，定期清掏、外运肥田。 3、噪声 全厂噪声主要为印刷机、覆膜机、分切机等设备运行产生的设备噪声，源强值约70~8dB(A)。采取以下措施：①用低噪声设备，加强定期维护保养，使设备处于良好运转状态。②基础减振：振动较大的设备安装时均设置减振垫，以降低振动传递及振动幅度。③墙体隔声：主要生产设备置于密闭厂房内。④合理布置生产设备，减少对周围环境影响。经采取基础减振、隔声、距离衰减等综合降噪措施后，本项目各厂界的噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物 本项目产生的固体废物分别为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 （1）生活垃圾 项目生活垃圾1.5t/a。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。 （2）一般工业固体废物 一般固体废物主要有废边角料、不合格产品和废包装材料，经收集后外售。 （3）危险废物 危险废物主要为生产过程中产生的废油墨桶、废乙醇桶；设备擦洗、保养时产生的废抹布、废矿物油；处理有机废气产生的废活性炭，产生的危废经专用容器收集后交陕西明瑞资源再生有限公司处置；印刷过程产生的废底版由厂家回收。 本项目固体废物均能得到综合利用或合理处置，处置率为100%。一般工业固废的储存与处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求；危险废物的储存与处置能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。固体废物详情见表3-1。 表3-1 固体废物详情一览表 序号 固废 名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 处置措施 是否符合环保要求 1 生活垃圾 员工日常办公 生活垃圾 / 1.5 厂内垃圾桶收集后，交环卫部门处置 是 2 废边角料 分切工序 一般工业固废 / 2.0 废品外售综合利用 是 3 不合格产品 品鉴工序 0.75 4 废包装材料 拆包工序 1.2 5 废油墨桶 印刷工序 危险废物 HW49，900-041-49 0.015 危废间暂存后期交陕西明瑞资源再生有限公司处置 是 6 废旧抹布 油墨清洗 0.012 是 7 废矿物油 设备维护 HW08，900-214-08 0.02 是 8 废活性炭 废气处理 HW49，900-039-49 1.27 是 9 废底版 印刷工序 HW16，231-002-16 1000张 厂家回收 是 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目实际总投资1000万元，其中环保投资共28.5万元，占项目总投资的2.85%，项目环保设施投资及“三同时”落实情况见表3-2。 表3-2 环保设施投资及“三同时”落实情况表 类别 产污环节 污染物 治理措施 环评投资 实际投资 三同时落实情况 废气 印刷工序、覆膜工序 有机废气（非甲烷总烃） 集气罩收集后采用“二级活性炭装置+15m排气筒”处置 8.5 15.5 已落实 废水 生活废水 COD、BOD5、SS、氨氮 生活污水依托现有化粪池处理后定期清掏、外运肥田 0 0 已落实 固废 日常办公 生活垃圾 厂内垃圾桶收集后，交环卫部门处置 0.5 0.5 已落实 分切工序、品检工序、拆包工序 废边角料、不合格产品、废包装材料 废品外售综合利用 3.0 1.0 已落实 机械维护、废气处理、印刷工序 废油墨桶、废旧抹布、废矿物油、废活性炭 危废间暂存后期交陕西明瑞资源再生有限公司处置 6.5 9.0 已落实 废底板 印刷工序 厂家回收 0 0 已落实 噪声 生产过程 生产噪声 基础减振、厂房隔声 10 2.5 已落实 项目实际环保投资总额与环评相比不变，安装过程中设备设施花费根据实际情况做调整。 6、总量控制 根据监测报告可知，本项目排气口非甲烷总烃平均排放浓度为3.94mg/m3，平均排放速率0.033kg/h。本项目非甲烷总烃年排放量为0.0792t/a。 现场实况说明 本项目污染物处理装置及设施均按环评要求安装完成。 集气罩 二级活性炭处理设施 废气输送管道 15m排气筒 化粪池 噪声减振措施 危废暂存间 危废管理制度 环保管理制度

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响评价结论及要求 1、项目概况 陕西炫标包装有限公司成立于2020年3月3日，位于陕西省咸阳市乾县城关街道办事处工业区社区人事局南向西100米原大丰纺织厂内，公司主要经营包装装潢印刷品印刷。公司租赁原乾县大丰纺织有限责任公司生产厂房建设《年产6亿枚环保型商品标签生产线项目》，形成年产印刷环保型商品标签6亿张的生产规模。 2、环境质量现状 （1）环境空气 项目位于陕西省咸阳市乾县城关街道办事处工业区社区人事局南向西100米原大丰纺织厂内，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求。根据陕西省生态环境厅发布的2019年12月及1~12月全省环境质量状况中咸阳市乾县2019年1~12月空气质量状况统计数据判定，监测项目中，二氧化硫年均浓度值、二氧化氮年均浓度值、颗粒物PM10、一氧化碳24小时平均第95百分位数的浓度和臭氧8小时均值第90百分位数的浓度均低于国家环境空气质量二级标准；但是颗粒物PM2.5浓度高于国家环境空气质量二级标准。因此本项目处于不达标区。 乾县积极响应《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》等省市相关政策，落实相关措施，加强环境管理，改善区域环境空气质量，争取区域环境空气质量达标。 （2）环境噪声 监测结果表明，项目监测点昼夜间噪声监测值东南西北侧均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值要求。 （3）土壤环境 项目监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 3、环境影响分析 （1）废气 项目有机废气拟处理措施为：印刷工序、覆膜工序均设置集气罩收集（集气效率按90%计），经集气收集后，采用“二级活性炭装置+15m排气筒”处置，处理后的有机废气经1根15m高排气筒排放。 生产车间有组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关要求限值；生产车间无组织非甲烷总烃预测下风向最大质量浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关要求限值。因此，对周围环境影响较小。 （2）废水 本项目实际运行过程中，不产生生产废水。项目主要为职工生活用水，废水产量为0.42m3/d。厂区设化粪池，生活污水进入化粪池，定期清掏肥田。对周边环境影响较小。 （3）固废 本项目产生的固体废物分别为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。一般固体废物主要有废边角料、不合格产品和废包装材料，经收集后外售。危险废物主要为生产过程中产生的废油墨桶、废乙醇桶；设备擦洗、保养时产生的废抹布、废矿物油；处理有机废气产生的废活性炭，产生的危废经专用容器收集后交有资质单位处置；印刷过程产生的废底版由厂家回收。 建设单位拟设置1间危废暂存间，建筑面积约5m2。按照要求做好防渗处理，项目危废收集后，采用专用容器分类在暂存间暂存，并应进行有效的台账管理，明确标识，同时，应尽快与有资质单位签订危废处置协议，做好危险废物的处置工作。危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单相关要求。 （4）噪声 项目运行期主要噪声源为印刷、覆膜、模切、分条等设备运行噪声。项目运营期厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，项目设备噪声能够达标排放，对环境影响较小。 （5）土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中规定，本项目为污染影响型，占地面积为小型（≤5hm2），根据附录A，本项目为塑料薄膜制造、包装装潢印刷业，为Ⅲ类项目；本项周边为耕地，土壤环境敏感程度为敏感；根据污染影响型评价工作等级划分本项目土壤评价等级为三级。 运营期间无生产废水产生。运营期主要污染源来自于生产过程中产生的固体废物，会对土壤环境产生负面影响。主要是生产过程中产生的废机油桶、废油墨桶等危险废物及职工生活垃圾。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。一般固体废物主要有废边角料、不合格产品和废包装材料，经收集后外售。危险废物主要为生产过程中产生的废油墨桶、废乙醇桶；设备擦洗、保养时产生的废抹布、废矿物油；处理有机废气产生的废活性炭，产生的危废经专用容器收集后交有资质单位处置；印刷过程产生的废底版由厂家回收。本项目运营期产生的固体废物、危险废物均得到妥善处理，处置措施严格执行各项环保措施，各种污染物对土壤环境的影响均在可接受范围之内。 （6）风险评价 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大限度的减少对周边环境可能造成的影响，项目的环境风险水平是可以接受的。 4、环境管理与检测计划 为加强项目的环境管理，加大企业环境监测力度，必须严格控制污染物排放总量制度。在保证项目正常运营的情况下，更好的监控项目环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，须制定项目环境管理。 本项目应设环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标； ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度； ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响； ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量； ⑤组织制定项目环保管理规章制度，并监督执行。主要建立环境管理岗位责任制度、环保设施运行和管理制度、环境污染物排放和监测制度、环境污染事故应急处理制度等； ⑥接受环境保护主管部门的检查，定期上报各项管理工作的执行情况。 本次评价要求建设单位设置环境管理制度人员1人，负责全厂环境保护工作，定期对生产设备及环保设备进行安全检查并制定环境监测制度。环境监测工作可委托有资质单位负责。 5、结论 综上所述，该项目的建设符合环境保护政策，建设符合当地的环境保护要求，在采取本环评提出的措施后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响不大，从满足环境质量角度分析，项目建设可行。 6、要求 （1）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求对本项目产生的危险废物进行管理、贮存； （2）落实环保投资，项目各项污染防治措施建成后，应及时进行环保设施“三同时”验收； （3）合理布局，所有降噪措施确保实施到位，采取切实有效措施减小设备噪声对周边环境影响； （4）加强环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强员工的环保意识，尽量减少项目运行后对周围人员的影响； （5）建设单位在项目实施工程中，要认真落实评价和设计提出的各项污染方式措施，确保污染物达标排放； （6）根据国家关于城市生活垃圾处置的技术政策要求，垃圾收集箱应设置密封式的垃圾收集箱，防止二次污染； （7）设专人负责环保管理，建立相应的环保管理制度。 二、审批部门审批决定 咸阳市生态环境局乾县分局关于《陕西炫标包装有限公司年产6亿枚环保型商品标签生产线项目》环境影响报告表的批复 陕西炫标包装有限公司∶ 你公司上报的《陕西炫标包装有限公司年产6亿枚环保型商品标签生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经审查，现批复如下∶ 一、项目概况 项目位于咸阳市乾县城关街道办事处工业区社区人事局南向西100米原大丰纺织厂内。项目北侧均为耕地，西侧隔道路为耕地，南侧为大丰纺织有限公司厂房，东侧为大丰纺织有限公司厂房。项目建筑面积3700m²，总建筑面积2500m²，主要建设生产车间1500m²，原材料库房500m²，办公及住宿500m²，成品库房300m²位于模切车间内，同时配套建设危险废物暂存间等。项目主要经营包装装潢印刷品印刷，形成年产印刷环保型商品标签6亿张的生产规模。项目总投资为3000万元，其中环保投资为28.5万元，占总投资的比例为0.95%。 根据专家会评审意见，该项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，主要污染物排放可得到有效削减，从环境保护角度分析，我局原则同意项目建设。 项目建设和运营过程中应符合以下环保规定∶ 认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。 2、施工期环境管理。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%”扬尘管控措施。重污染天气预警期间，禁止土方施工。施工期工人生活盥洗废水泼洒地面，化粪池定期清掏肥田，废水不外排。施工应严格控制高噪声设备的运行时段，避开午休时间，禁止夜间施工，并执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，如需夜间施工（夜间22∶00～06∶00），需经我局批准，且公告附近居民。施工固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾;生活垃圾定点存放由环卫清运；建筑垃圾采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，送建筑垃圾填埋场集中处置。 3、运营期废气管理。项目运营期废气主要为印刷工序、印刷机清洗工序产生的非甲烷总烃。 采用“集气罩+二级活性炭吸附处理装置+15m高排气筒”处置后，生产车间有组织非甲烷总烃排放浓度须满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关要求限值；生产车间无组织非甲烷总烃浓度须满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关要求限值。 4、运营期废水管理。项目运营期主要废水为职工生活污水。生活污水须经厂区内独立的化粪池后定期清掏，用于周边农田施肥，不得外排。 5、运营期噪声管理。项目运营期噪声主要为印刷、覆膜、模切、分条等设备运行噪声。须取安装减振垫、隔声、合理布局等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 6、运营期固体废弃物管理。项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 厂区生活垃圾须经厂区内垃圾桶收集后交环卫部门统一处置;生产过程中产生的废边角料、不合格产品、废包装材料一般固体废物，须收集后外售；生产过程产生的废油墨桶、废清洗剂桶、设备在保养维修过程中会产生的废机油、废抹布以及废气处理过程中产生的废活性炭废UV灯管等属危险废物，须交有资质单位处置。 三、几点要求。 1、项目竣工后立即组织开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。 2、项目建设期间和运营期的环境监管由乾县生态环境保护综合执法大队负责，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 3、本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报有审批权的生态环境部门审批重新审核。 咸阳市生态环境局乾县分局 2020年9月17日 三、建设项目环评报告表与实际落实情况 本项目环评要求与实际落实情况见表4-2。本项目环评批复要求与实际落实情况见表4-3。

表 4-2   环评要求与实际落实情况对照表

| 项目分类 | 环评要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织（非甲烷总烃） | 设置集气罩+二级活性炭吸附处理，去除效率≥85%，15m高排气筒(1#)；密闭车间。 | 生产车间有组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关要求限值；生产车间无组织非甲烷总烃预测下风向最大质量浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关要求限值。 | 有组织废气：设置集气罩+二级活性炭吸附处理+15m高排气筒(1#)，密闭车间。本项目废气处理装置进口不满足监测条件，不做进口监测。无组织废气：厂区在密闭车间内工作。 生产车间有组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关要求限值；生产车间无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关要求限值。 |
|  | 无组织（非甲烷总烃） | 密闭车间 |  |  |
| 废水 | 依托租赁地已建成的1座7m3化粪池，清掏肥田 | 依托租赁地已建成的1座7m3化粪池，清掏肥田 |
| 固废 | 生活垃圾 | 厂内垃圾桶收集后，交环卫部门处置 | 厂内垃圾桶收集后，交环卫部门处置 |
|  | 一般工业固废 | 定期外售 | 定期外售 |
|  | 危险废物 | 危废经专用容器收集后交有资质单位处置；印刷过程产生的废底版由厂家回收。设置1间危废暂存间，建筑面积约5m2。按照要求做好防渗处理，项目危废收集后，采用专用容器分类在暂存间暂存，并应进行有效的台账管理，明确标识，同时，应尽快与有资质单位签订危废处置协议，做好危险废物的处置工作。危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单相关要求 | 危废经专用容器收集后交陕西明瑞资源再生有限公司处置；印刷过程产生的废底版由厂家回收。设置1间危废暂存间，建筑面积约12m2。已按照要求做好防渗处理，项目危废收集后，采用专用容器分类在暂存间暂存，并进行有效的台账管理，明确标识。危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单相关要求 |
| 噪声 | ①用低噪声设备，加强定期维护保养，使设备处于良好运转状态。 ②基础减振：振动较大的设备安装时均设置减振垫，以降低振动传递及振动幅度。 ③墙体隔声：主要生产设备置于密闭厂房内。 ④合理布置生产设备，减少对周围环境影响。 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 | ①用低噪声设备，加强定期维护保养，使设备处于良好运转状态。 ②基础减振：振动较大的设备安装时均设置减振垫，以降低振动传递及振动幅度。 ③墙体隔声：主要生产设备置于密闭厂房内。 ④合理布置生产设备，减少对周围环境影响。 监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |

表4-3   环评批复要求与实际落实情况对照表

| 序号 | 环评批复 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度，确保各类污染物稳定达标排放。 | 已按要求落实 |
| 2 | 施工期环境管理。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工"六个100%"扬尘管控措施。重污染天气预警期间，禁止土方施工。施工期工人生活盥洗废水泼洒地面，化粪池定期清掏肥田，废水不外排。施工应严格控制高噪声设备的运行时段，避开午休时间，禁止夜间施工，并执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，如需夜间施工（夜间22∶00～06∶00），需经我局批准，且公告附近居民。施工固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾;生活垃圾定点存放由环卫清运;建筑垃圾采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，送建筑垃圾填埋场集中处置。 | 本项目采用已建成厂房，因此不涉及土建内容，仅为设备安装、调试，施工期极短，对周围环境影响主要为调试噪声及环保设备安装噪声的影响。项目施工量不大，施工周期较短，项目施工期对环境的影响随着项目的建成而结束。施工期制定严格的环境管理措施，并认真监督执行，已将其对周围环境的影响减到最小程度。 |
| 3 | 运营期废气管理。项目运营期废气主要为印刷工序、印刷机清洗工序产生的非甲烷总烃。 采用"集气罩+二级活性炭吸附处理装置+15m高排气筒"处置后，生产车间有组织非甲烷总烃排放浓度须满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关要求限值；生产车间无组织非甲烷总烃浓度须满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关要求限值。 | 经实地调查项目运营期废气主要为印刷工序、印刷机清洗工序产生的非甲烷总烃。采用"集气罩+二级活性炭吸附处理装置+15m高排气筒"处置，生产车间有组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关要求限值;生产车间无组织非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关要求限值。 |
| 4 | 运营期废水管理。项目运营期主要废水为职工生活污水。生活污水须经厂区内独立的化粪池后定期清掏，用于周边农田施肥，不得外排。 | 经调查项目运营期主要废水为职工生活污水。生活污水经厂区内独立的化粪池处理后定期清掏，用于周边农田施肥，未外排。 |
| 5 | 运营期噪声管理。项目运营期噪声主要为印刷、覆膜、模切、分条等设备运行噪声。须取安装减振垫、隔声、合理布局等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 | 经调查项目运营期噪声主要为印刷、覆膜、模切、分条等设备运行噪声。已按照要求安装减振垫、隔声、合理布局等措施，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 6 | 运营期固体废弃物管理。项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 厂区生活垃圾须经厂区内垃圾桶收集后交环卫部门统一处置；生产过程中产生的废边角料、不合格产品、废包装材料一般固体废物，须收集后外售;生产过程产生的废油墨桶、废清洗剂桶、设备在保养维修过程中会产生的废机油、废抹布以及废气处理过程中产生的废活性炭废UV灯管等属危险废物，须交有资质单位处置。 | 项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 厂区生活垃圾须经厂区内垃圾桶收集后交环卫部门统一处置；生产过程中产生的废边角料、不合格产品、废包装材料一般固体废物，收集后外售；生产过程产生的废油墨桶、废清洗剂桶、设备在保养维修过程中会产生的废机油、废抹布以及废气处理过程中产生的废活性炭等危险废物，交陕西明瑞资源再生有限公司处置。 |
| 7 | 项目竣工后立即组织开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。 | 本项目已组织开展竣工环境保护验收，未正式投入使用。 |
| 8 | 项目建设期间和运营期的环境监管由乾县生态环境保护综合执法大队负责，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 | 按要求执行 |
| 9 | 本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报有审批权的生态环境部门审批重新审核。 | 本项目无重大变动，并且项目在环评批复有效期内建设，不需要重新审核。 |

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法 表5-1 项目监测分析方法一览表 监测项目 分析方法 仪器型号/名称/编号 检出限 有组织废气监测 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 ZR-3520型真空箱气体采样器/IE-0069、ZR-3260自动烟尘烟气综合测试仪/IE-0070、GC9790II型气相色谱仪/IE-0041 0.07mg/m3 无组织废气监测 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017 ZR-3520型真空箱气体采样器/IE-0069/IE-0161、ZT33D型真空气体采样箱/IE-0186/IE-0187、GC9790II型气相色谱仪/IE-0041 0.07mg/m3 噪声监测 等效连续A声级 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 AWA6228+型多功能声级计/IE-0055、5500风速气象仪/IE-0082、AWA6021A声校准器/IE-0053 / 二、监测质量保证和质量控制 本次验收监测委托陕西恒信环境检测有限公司进行废水、噪声监测，验收监测质量保证及质量控制引用其质控措施，具体如下： 1、现场工况依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号）的相关规定，保证环保设施正常运行情况下进行验收监测。 2、验收监测期间噪声监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。 3、监测点位布设应科学、合理； 4、所有监测人员持证上岗，严格按照本公司质量管理体系文件中的规定开展工作。 5、所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。 6、验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报。

# 表六

验收监测内容： 一、废气监测 表6-1 项目废气监测内容一览表 类别 测点位置 监测项目 监测频次 有组织废气 排气筒出口 非甲烷总烃、流量、高度、内径 在排放时段内，等时间间隔采集3个样品，并计平均值，连续采样2天 无组织废气 厂界上风向 非甲烷总烃 连续采样2天，每天3次 厂界下风向 非甲烷总烃 二、噪声监测 表6-2 项目噪声监测内容一览表 类别 测点位置 监测项目 频次 噪声 项目厂界东、西、南、北厂界外1m处 Leq 昼夜各监测1次，连续监测2天 三、废水调查 废水的调查内容主要是废水产生量及废水去向。 四、固体废弃物调查 固体废弃物的调查内容主要包括： （1）调查固体废弃物的去向、产生量。 （2）固体废弃物的厂内暂存方式等。 五、验收监测布点情况 项目验收监测布点见附图3。 六、环境管理制度检查内容 环境管理检查主要包括以下内容： （1）项目“三同时”落实情况； （2）环评批复及环评结论、建议的落实情况； （3）环境管理制度、环保设施运行及维护情况。

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 根据生态环境部办公厅2018年5月16日印发《建设项目环境保护设施竣工验收技术指南 污染影响类》的要求，验收监测应在主体工程运行稳定、运行的环境保护设施运行正常的条件下进行，对运行的环境保护设施和尚无污染负荷部分的环保设施，验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。我单位委托陕西恒信检测有限公司于2020年12月10日~2020年12月11日对陕西炫标包装有限公司标签生产线项目的声环境、废气排放情况进行监测。根据工况记录表，监测各时段环境保护设施运行正常，满足《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中验收监测工况的要求。 表7-1 验收监测工况一览表 环评生产能力 验收期间实际生产能力 6亿枚/a 时间 2020年12月10日 2020年12月11日 产能 190万枚/d 186万枚/d 生产工况 95% 93%

验收监测结果： 1、废气 本项目于2020年12月10-11日委托陕西恒信检测技术有限公司对项目有组织废气及无组织废气进行监测，监测时项目正常运行，监测结果如下。 表7-2 有组织废气监测结果表（排气筒出口） 监测项目 平均流速（m/s） 标杆流量（m3/h） 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 2020.12.10 第一次 9.3 8304 4.05 0.034 第二次 9.4 8431 3.80 0.032 第三次 9.3 8359 3.62 0.030 2020.12.11 第一次 9.2 8255 4.10 0.034 第二次 9.1 8143 4.07 0.033 第三次 9.3 8299 4.05 0.034 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 50 12 达标情况 达标 达标 表7-3 无组织废气监测结果表（厂界） 监测点位 采样时间 非甲烷总烃（mg/m3） （GB37822-2019） （DB61/T1061-2017） 达标情况 1#上风向 2020.12.10 10:00-11:00 0.52 20mg/m3 3.0mg/m3 达标 12:00-13:00 0.59 14:00-15:00 0.57 2020.12.11 10:00-11:00 0.59 12:00-13:00 0.58 14:00-15:00 0.58 2#下风向 2020.12.10 10:00-11:00 0.76 12:00-13:00 0.84 14:00-15:00 0.82 2020.12.11 10:00-11:00 0.76 12:00-13:00 0.77 14:00-15:00 0.85 3#下风向 2020.12.10 10:00-11:00 0.75 12:00-13:00 0.84 14:00-15:00 0.81 2020.12.11 10:00-11:00 0.78 12:00-13:00 0.83 14:00-15:00 0.93 4#下风向 2020.12.10 10:00-11:00 0.84 12:00-13:00 0.84 14:00-15:00 0.84 2020.12.11 10:00-11:00 0.88 12:00-13:00 0.83 14:00-15:00 0.84 根据监测结果可知，有组织废气排放符合《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）有组织最高允许排放浓度限值，无组织废气符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1无组织（监控点处任意一次浓度值）和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）无组织企业边界监控点浓度限值。 2、废水 本项目废水为员工生活污水，经化粪池处理后，清掏肥田。 3、噪声 本项目于2020年12月10-11日委托陕西恒信检测技术有限公司对项目四厂界噪声进行监测，监测时项目正常运行，监测结果如下。 表7-4 厂界噪声监测结果表 检测日期 检测点位 昼间 限值 （dB） 夜间 限值 （dB） 达标情况 Leq（dB） Leq（dB） 12月10日 1#厂界东侧 52 60 42 50 达标 2#厂界南侧 55 48 达标 3#厂界西侧 52 44 达标 4#厂界北侧 53 46 达标 12月11日 1#厂界东侧 53 43 达标 2#厂界南侧 54 47 达标 3#厂界西侧 51 45 达标 4#厂界北侧 52 44 达标 由表可知四厂界侧昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区域排放限值要求。 4、固废 本项目产生的固体废物分别为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 生活垃圾产生量约为1.5t/a，经垃圾桶统一收集后交环卫部门处理。 一般固体废物主要有废边角料、不合格产品和废包装材料约3.95t/a，经收集后外售。 危险废物主要为生产过程中产生的废油墨桶、废乙醇桶；设备擦洗、保养时产生的废抹布、废矿物油；处理有机废气产生的废活性炭等共计约1.32t/a。产生的危废经专用容器收集后交陕西明瑞资源再生有限公司处置；印刷过程产生的废底版由厂家回收。 5、环保制度 为加强项目的环境管理，加大企业环境监测力度，严格控制污染物排放总量制度，制定了以下项目环保管理制度。 （1）设专门环保管理人员，对各项环保设施的运行情况定期进行管理检查； （2）定期进行环保知识专章学习、环保教育宣传，提高环保意识； （3）对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响； （4）定期维护环保设备设施，保证环保设备设施正常运行和安全生产，确保污染物达标排放，同时推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量； （5）针对各项污染，根据要求制定相关环保管理制度并张贴学习，设置环保管理台账； （6）接受环境保护主管部门的检查，定期上报各项管理工作的执行情况。

# 表八

验收监测结论： 一、监测验收结论 陕西炫标包装有限公司位于陕西省咸阳市乾县城关街道办事处工业区社区人事局南向西100米原大丰纺织厂内，项目实际总投资1000万元，占地1800m2，总建筑面积522m2，主要生产车间200m2，办公及临休室230m2，同时配套建设危险废物暂存间12m2，杂物间80m2。项目实际生产规模年生产不干胶标签6亿枚。该项目的建设符合环境保护政策，建设符合当地的环境保护要求，在采取环评提出的措施后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响不大。 （1）大气环境影响结论 本项目有机废气经集气罩+二级活性炭吸附处理装置+15m高排气筒排放，根据监测结果，有机废气有组织排放浓度为3.94mg/m3，排放浓度满足（DB61/T1061-2017）《挥发性有机物排放控制标准》表1标准，无组织排放浓度为0.76mg/m3，排放浓度满足（DB61/T1061-2017）《挥发性有机物排放控制标准》表3标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准。因此，本项目产生的废气对外界环境影响较小。 （2）水环境影响结论 生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农田施肥，不外排。因此，本项目产生的废水对周围地表水环境影响较小。 （3）噪声影响结论 本项目主要噪声源是生产车间内模切机、分条机、印刷机、喷码机等设备，通过选用低噪声设备，并采取基础减振，厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物影响结论 本项目固体废弃物种类相对单一，公司按相关要求，对所有的固体废弃物进行合理的处理处置，处理处置率达到100%。因此在严格执行以上环境保护措施的基础上，项目固体废弃物污染能够得到有效的控制和消减，环境影响较小。 本项目验收期间各项环保设施运行正常，验收监测期间排放的各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，基本满足了环境影响评价及其批复的建议、要求。建议验收通过。 二、建议 （1）定期维护、调试生产加工设备及环保设施，确保废气和噪声达标排放； （2）按照要求及时处理固体废物，确保固废不会对周围环境造成影响；加强生产设备的维护，降低噪声对环境的影响。 （3）按照营运期环境监测计划定期监测； （4）加强营运期生产管理，减少各种材料、能源及资源的浪费，减轻对环境的污染。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：   陕西炫标包装有限公司               填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 陕西炫标包装有限公司年产6亿枚环保型商品标签生产线项目 | 项目代码 | 2020-610424-23-03-029841 | 建设地点 | 陕西省咸阳市乾县城关街道办事处工业区社区人事局南向西100米原大丰纺织厂内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2319 包装装潢及其他印刷 | 建设性质 | (新 建 (改 扩 建 □技 术 改 造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 经度108°25′82.88″，纬度34°51'88.25" |
|  | 设计生产能力 | 6亿枚环保型商品标签 | 实际生产能力 | 6亿枚环保型商品标签 | 环评单位 | 陕西惠泽环境咨询有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 咸阳市生态环境局乾县分局 | 审批文号 | 乾环批复[2020]64号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 | 2020.11 | 排污许可证申领时间 | 2020年10月19日 |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 | 91610424MA6XX7LQ37001P |
|  | 验收单位 | 陕西炫标包装有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西恒信检测有限公司 | 验收监测时工况 | 工况稳定 |
|  | 投资总概算（万元） | 3000 | 环保投资总概算（万元） | 28.5 | 所占比例（%） | 0.95 |
|  | 实际总投资（万元） | 1000 | 实际环保投资（万元） | 28.5 | 所占比例（%） | 2.85 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 15.5 | 噪声治理（万元） | 2.5 | 固体废物治理（万元） | 10.5 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 8400h |
| 运营单位 | 陕西炫标包装有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91610424MA6XX7LQ37 | 验收时间 | 2020年12月10日至12月11日 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 化学需氧量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 石油类 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 废气 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 二氧化硫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 烟尘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 工业粉尘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氮氧化物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 工业固体废物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | VOCs | — | 3.94 | — | — | — | 0.0792 | 0.0792 | — | 0.0792 | — | — | — |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升