兰成渝管道K176+700m渭河段线路治理工程

水土保持设施

验收鉴定书

工程名称：   兰成渝管道K176+700m渭河段线路治理工程

工程编号： 定西市陇西县发改局行政审批服务股备[2022]3号

建设地点：           甘肃省定西市陇西县

验收单位：国家管网集团西南管道有限公司兰州输油气分公司

2022 年  11  月  25  日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 工程名称 | 兰成渝管道K176+700m渭河段线路治理工程 | 行业 类别 | 管道工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 国家管网集团西南管道有限公司兰州输油气分公司 | 工程性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 2022年4月9日，陇西县水务局下发水土保持行政许可承诺书 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |
| 工程建设起止时间 | 2022年3月 至 2022年10月 |
| 水土保持方案编制单位 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 |
| 水土保持施工单位 | 中国石油管道局工程有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 国家管网集团西南管道有限责任公司兰州输油气分公司 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 |

# 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《甘肃省水利厅关于印发<加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收实施意见>的通知》（甘水水保发〔2017〕）381号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施验收规程（试行）的通知》文件规定，国家管网集团西南管道有限公司兰州输油气分公司于2021年11月25日组织相关单位与兰成渝管道K176+700m渭河段线路治理工程水土保持设施进行阶段验收，验收单位有建设单位、施工单位、监理单位、水土保持方案编制单位及水土保持设施验收单位，共有10名与会代表参会，成立了验收组（名单附后）。 验收意见如下： （一）工程概况 兰成渝管道K176+700m处位于陇西县首阳镇滩儿村，渭河穿越位置处两岸提防间距约200m，根据《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013的规定，穿越工程等级为中型；本工程为定向钻穿越，穿越管道管径为508mm，穿越长度为492m，连接段水平长度为220m。管道设计压力为 11MPa、运行压力5.25 Mpa、设计输量 6.8×104m3/d、管径为 D114.3×5mm、管线采用X70钢管、管道采用三层3LPE 外防腐层、管内介质为石油。 本工程主要由改道管线工程、施工场地、施工生产生活区、施工便道、临时堆土场组成。实际发生的水土流失防治责任范围面积为2.16hm2。实际工期为2022年3至2022年10日，总工期8个月。本工程建设期间实际发生土石方挖填总量2.58万m3，开挖总量为1.29万m3（包括表土剥离0.59万m3），回填1.29万m3（包括表土剥离0.59万m3），建设过程中土石方全部回填平整利用，无借方，无弃方。 （二）水土保持方案批复情况 定西市陇西县水务局2022年4月9日下发水土保持行政许可承诺书。 （三）水土保持初步设计 主体工程初步设计中考虑了水土保持内容，且水土保持体系较完善。 （四）水土保持监测情况 根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），编制水土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监测工作。实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测成果应当公开，生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开。水行政主管部门对监测评价结论为“红”色的项目，纳入重点监管对象。 项目监测评价结论为“绿色”。项目建设中，积极落实防治责任范围内的各项水土保持措施。在施工过程中，严格执行工程建设管理程序，施工管理规范，工程质量满足设计要求和有关规范文件，全面完成了项目防治责任范围内的各项水土保持措施，项目运营中，水土保持设施的管理维护责任明确，水土保持措施总体布局合理，完成了工程设计和水土保持方案所要求的水土流失的防治任务，水土流失得到有效控制，项目区生态环境控制在允许范围内，基本达到了水土保持方案设计要求。 经试运行，未发现重大质量缺陷，水土保持工程运行情况基本良好。防治指标达到了水土保持方案确定的指标值，达到生产建设项目水土流失防治一级标准，总体上已具备水土保持功能，能够满足开发建设项目水土保持要求，具备水土保持设施竣工验收条件。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2022年3月，国家管网集团西南管道有限公司兰州输油气分公司委托甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所编制本项目水土保持设施验收报告，于2022年11月提交了本工程水土保持设施验收鉴定书。 验收报告主要结论：本工程建设基本符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求，水土保持工程总体工程质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，足额缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施竣工验收的条件。 （六）验收结论 验收组认为：该工程实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失防治任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该工程水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 国家管网集团西南管道有限公司兰州输油气分公司对已实施的水土保持设施应加强管护，定期检查水土保持设施的运行情况，发现问题及时维护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

兰成渝管道K176+700m渭河段线路治理工程

水土保持设施验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  | 建设单位 |
| 组员 |  |  |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  |  |  |  | 监理单位 |
|  |  |  |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  |  |  |  | 施工单位 |
|  |  |  |  |  | 专家 |